13 污染物排放总量控制分析

13.1 总量控制对象

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，在“十一五”化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，“十二五”期间国家将氨氮和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。因此本项目总量控制的主要污染物为：二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮。

根据鲁环办函〔2015〕143号《关于调整建设项目重金属污染物排放总量指标审核及管理工作的通知》，对鲁环发〔2015〕80号文明确的省级下放权限的“平板玻璃、船舶、轮胎、酿造、医药、化工、电镀、印染”等项目中重金属污染物排放总量指标由设区的市环保局审核确认，五类国家严控的重点重金属污染物，本着“减量替代”或“等量替代”的原则，严控本地区此类重金属污染物的增加，其它重金属污染物严格按国家有关标准达标排放。

本项目涉及的重金属污染控制指标包括铬、六价铬、锌、锰等。

13.2 项目污染物总量控制分析

1、二氧化硫和氮氧化物

根据工程分析，本项目二氧化硫和氮氧化物排放量分别为3.90t/a和13.142t/a。

2、COD和氨氮

根据工程分析，本项目外排废水量为46832.5m3/a，COD和氨氮排放量分别为4.43t/a和0.34t/a，排入莱芜市第三污水处理厂处理后最终外排莲河，汇入嘶马河。

3、重金属总量

根据工程分析，本项目涉及重金属包括：铬、六价铬、锌、锰等，主要通过废气、废水排放，其中通过废气排放铬酸雾0.073kg/a，则铬元素排放量为0.04kg/a。通过废水排放量分别为：铬5.18kg/a、六价铬0.43kg/a、锌64.87kg/a、锰47.72kg/a。

因此，项目需申请的总量指标为二氧化硫3.90t/a、氮氧化物13.122t/a、铬5.22kg/a、六价铬0.43kg/a、锌64.87kg/a、锰47.72kg/a；COD和氨氮总量指标纳入莱芜第三污水处理厂内控指标。