16评估结论及改进措施

16.1评估结论

16.1.1项目概况

山东九佳紧固件股份有限公司成立于2012年10月，公司成立初期规划在莱芜经济开发区征地300亩建设紧固件加工生产项目，设计产能为年产紧固件26万吨，其中矿用紧固件15万吨、交通用紧固件8万吨、建筑用紧固件3万吨，原规划主要生产工序为线材改制、冷成型、热处理等，涉及表面处理（酸洗、磷化、电镀）等工序均外协加工。该项目于2012年开展了环评手续，编制了《山东九佳紧固件股份有限公司紧固件加工生产项目环境影响报告表》，并于2012年9月14日由莱芜市环境保护局批复（莱环报告表[2012]091401号）。

项目批复后，企业在实际建设过程中综合考虑市场需求、运营成本及产品质量等因素，重新对紧固件加工生产项目进行了规划，设计建设交通用紧固件8万t/a，并规划配套建设酸洗、磷化、电镀等表面处理工序，目前已实际建成交通用紧固件1.8万t/a。

项目已被列入“山东省清理整顿环保违规建设项目清单”，属于“限产整治”类。根据“清单”，项目上报登记产能为8万t/a紧固件加工生产，而根据现场勘查实际建成产能为1.8万t/a，因此本次现状评估按照企业实际建成产能开展评估工作。

项目组于2015年9月接受委托后，通过现场踏勘对厂内各项环保问题进行了严格的排查，提出了相应的整改方案。此后企业对各项环保问题进行了积极整改，整改完成后企业开展了污染源现状监测，莱芜市环保局经现场勘查同意调整为“完善类”。

16.1.2建设内容

本项目现状总投资80120万元，其中环保投资419万元，厂区总占地300亩，位于莱芜经济开发区泰钢不锈钢生态产业园A区，鹿鸣路以西、嘶马河以东，项目现状年加工生产紧固件1.8万吨。其中碱镀锌件5760t/a、锌磷化件2880t/a、锰磷化件2880t/a、达克罗件2880t/a、发黑件3600t/a。本项目劳动定员150人，年工作300天。

主体建设内容包括1座线材退火车间（设置3台球化退火炉，公用1座燃烧罩）、1座线材酸洗磷化车间（设置1条酸洗磷化线）、1座拉丝车间（设置线材拉丝设备）、1座冷成型车间（设置冷镦设备）、1座热处理车间（设置1条燃气热处理自动线和1条电加热热处理自动线）、1条达克罗自动涂覆线、1座表面处理车间（1条碱性无氰镀锌线、1条磷化线）、1座包装车间等。

配套辅助工程包括冷成型产品中转库、化学品仓库、办公楼、职工食堂等；公用工程包括给排水系统、污水处理系统、循环水系统、锅炉房及蒸汽供应系统等。

项目主要环保设施配套情况为：

1、废气环保治理设施：球化退火炉采用清洁燃料天然气；线材酸洗磷化车间排放的酸雾（HCl）和颗粒物，采取酸洗槽四周采用帘布封闭，并设置顶吸罩收集废气，采用一级碱液喷淋洗涤塔处理；热处理车间燃气热处理线采用清洁能源天然气；抛丸机粉尘经设备自带布袋除尘器处理；超声波清洗产生的非甲烷总烃经自带高效冷凝系统+活性炭吸附处理；达克罗固化炉废气采用一级活性炭装置吸附处理；表面处理车间酸雾（HCl）和颗粒物采用槽边抽风装置+一级碱液喷淋洗涤塔处理；燃气锅炉采用清洁燃料天然气；盐酸储罐加料口设置集气罩，废气收集后并入一级碱洗塔处理。

2、废水环保治理设施：项目建设含铬废水处理设施1套（1.0m3/h）、含油废水处理设施1套（1.5m3/h）、含磷废水处理设施1套（2m3/h）和综合废水处理系统1套（20m3/h），生产废水经处理后和生活污水一同排入莱芜第三污水处理厂处理，最终经莲河、嘶马河排入牟汶河。

3、噪声环保治理设施：项目对各噪声设备采取了隔声、减震、消声等降噪措施。

4、固废环保治理设施：建设一般固废暂存库和危险废物暂存库。

5、环境风险防范措施：各罐区均设置围堰，在包装车间以西建设1座600m3事故水池，全厂建设事故导排系统。

16.1.3 项目建设的环境可行性

一、产业政策符合性

本项目生产的紧固件均为8.8级以上的高强度紧固件，本项目无镀金、镀银及镀铜工序，镀锌工序不含氰化物，生产工艺及选购设备均不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正) 中的“淘汰类”和“限制类”，属于允许建设的项目，符合国家产业政策要求。

二、行业准入及环保要求

本项目符合鲁环发[2007]131号和鲁环函[2012]263号规定的审批原则要求；符合《山东省重金属污染综合防治“十二五”规划》、《重点区域大气污染防治十二五规划》、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》等政策规定。

三、选址与规划符合性

本项目位于莱芜经济开发区泰钢不锈钢生态产业园A区，项目占地类型为工业用地，符合区域土地利用规划要求。项目已取得规划用地土地证，用地类型为工业用地。

四、环境敏感点情况

本项目不需设置大气环境防护距离，卫生防护距离范围确定为：冷成型车间、热处理车间、甲醇罐区周围50m，线材酸洗磷化车间、表面处理车间周围100m范围。项目评价区域周围无自然保护区和重点文物古迹，距离项目最近的敏感点为东邹村，距项目厂界170m，距项目卫生防护范围距离380m，不在项目卫生防护距离范围内。

五、项目污染物处理和排放情况

（1）废气

①有组织废气

球化退火炉废气主要污染物为SO2、NOX和烟尘，根据现状监测结果，各污染物排放浓度满足《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）表2标准。

线材酸洗磷化车间废气主要污染物为HCl和颗粒物，项目酸洗槽四周采取帘布封闭+顶吸罩收集废气，废气收集后采用一级碱液喷淋洗涤塔处理，根据现状监测结果，废气排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》表2二级标准和《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表2标准。

燃气热处理线废气主要污染物为SO2、NOX和烟尘，燃料采用清洁能源天然气，根据现状监测结果，各污染物排放浓度满足《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）表2标准。

热处理车间抛丸废气主要污染物为粉尘，每台设备自带布袋除尘器，粉尘经收集后统一由1根15m排气筒排放，根据现状监测结果，粉尘排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》表2二级标准和《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表2标准。

超声波清洗废气主要是非甲烷总烃，设备自带高效冷凝系统，并进一步设置活性炭吸附措施，对废气进行收集，尾气并入抛丸废气排气筒一并排放。根据现状监测结果，非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》表2二级标准。

热处理车间达克罗涂覆线固化炉炉前和炉中废气主要污染物为SO2、NOX、烟尘、非甲烷总烃和铬酸雾，废气统一经1套活性炭吸附后，经1根18m排气筒排放；炉尾冷却废气主要污染物是粉尘和非甲烷总烃，经1套活性炭吸附后，经1根18m排气筒排放。根据现状监测结果，排放废气满足《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）表2标准和《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》表2二级标准。

表面处理车间废气主要污染物为酸雾、颗粒物，每条线均设置槽边抽风装置收集废气，碱性无氰镀锌线+磷化线共同配套1套一级碱液喷淋洗涤塔，收集的废气经净化后经1根15m高排气筒排放。根据现状监测结果，排放废气中氯化氢满足《电镀污染物排放标准(GB21900-2008)》表5和表6标准要求。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》表2二级标准和《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表2标准。

锅炉废气主要污染物为SO2、NOX和烟尘，燃料采用清洁能源天然气，根据现状监测结果，各污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)和《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)新建燃气锅炉标准。

②无组织废气

线材酸洗磷化线酸洗槽四周设置帘布封闭措施+顶吸罩收集废气，设计收集效率≥90%，尽可能减少无组织排放；表面处理车间采取槽边抽风措施，设计收集效率≥90%，尽可能减少无组织排放；盐酸储罐加料口设置集气罩收集废气。以上措施可有效控制项目无组织废气排放量，根据现状监测结果，厂界无组织废气局能够满足《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》无组织排放监控浓度限值要求。

（2）废水

本项目生产废水种类较多，包括含油废水、含磷废水、含铬废水、综合废水等，项目建设含铬废水处理设施1套（1.0m3/h）、含油废水处理设施1套（1.5m3/h）、含磷废水处理设施1套（2m3/h）和综合废水处理系统1套（20m3/h）。根据现状监测结果，含铬废水处理站出水口和厂区总排口水质中各项指标均满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）和《污水排入城镇下水道水质标准》（CB/T31962-2015）B等级标准。

项目废水经莱芜第三污水处理厂处理后，最终满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求排入莲河，经嘶马河最终汇入牟汶河。

（3）固体废物

项目固体废物包括生活垃圾、一般工业固废（线材下脚料、抛丸粉尘、废包装材料等）、危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物、 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW17表面处理废物和HW49其他废物）。

项目生活垃圾由环卫部门统一清运；一般工业固废外卖或由厂家回收，全部资源化利用；危险废物委托山东腾跃化学危险废物研究处理有限公司无害化处置。

项目建设1座105m2危险废物仓库，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求设置，满足危险废物暂存要求。

（4）噪声

项目主要噪声源为风机、水泵、机械加工设备等。项目主要噪声设备均位于车间内，选用低噪音设备，采取隔声、消音、减振等降噪措施，各类风机等设备加隔音罩，风机出风口安装消音器等措施，根据现状监测结果，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

16.1.4环境影响情况

1、环境空气

评价区域各监测点监测期间SO2、NO2、CO小时值和日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求； PM10、PM2.5均存在超标现象，主要原因一是监测期间为冬季，气候干燥，地面遇风易起尘；二是监测期间为采暖季，区域工业企业和居民采暖燃煤排放污染物所致；氯化氢一次值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”标准；非甲烷总烃一次值满足《大气污染物综合排放标准详解》有关规定；甲醇、铬及其化合物均未检出。

PM10、PM2.5超标与本项目关系不大，本项目对区域环境质量影响较小。

2、地表水

根据现状监测结果，嘶马河上游监测点各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。莲河监测点位除BOD5、氨氮、总磷出现超标外，其他监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，超标主要是莲荷-莱芜第三污水处理厂排水口上游来水超标所致。嘶马河下游监测点位除氨氮、总磷出现超标外，其他监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，超标主要是因为所处河段为莱芜第三污水处理厂出水纳污河段，污水厂出水虽满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准要求，但仍超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。

目前随着莱芜经济开发区的成立和发展，园区内工业、生活污水均逐步得到有效收集和管理，污水管网铺设更加完善，区域地表水环境将得到进一步改善。

本项目生产废水经厂内处理后和生活污水一同排入莱芜市第三污水处理厂，外排废水满足标准要求，项目废水不直接外排地表水体，对区域地表水环境质量影响较小。

3、地下水

根据地下水监测结果，溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、总大肠菌群出现超标现象，溶解性总固体、总硬度、硫酸盐超标主要与区域水文地质条件有关，硝酸盐、总大肠菌群超标与周围群众生活污水无序排放、生活垃圾随意处置等因素有关。

本项目厂区内采取了分区防渗处理，防渗等级均满足相应标准要求，对区域地下水影响较小。

4、噪声

本项目对厂内噪声源采取了合理的降噪措施，厂界噪声能够达标排放。声环境现状监测期间，各厂界昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

16.1.5 风险评估

本项目涉及的危险化学品主要为盐酸、硝酸、氢氧化钠、天然气、甲醇等，未构成重大危险源，生产区及存储区具有一定的潜在危险性。主要事故源为化学品泄露、废气处理措施和污水处理措施故障事故。项目风险发生概率较低，厂区已采取较完善的风险防控措施，环境风险事故能够得到控制。企业已编制应急预案，并完成备案，能够妥善处理突发环境风险事故。企业在继续加强环境风险管理的情况下，环境风险水平可接受。

16.1.6 污染物排放总量控制

1、二氧化硫和氮氧化物

本项目二氧化硫和氮氧化物排放量分别为3.90t/a和13.142t/a。

2、COD和氨氮

本项目外排废水量为46832.5m3/a，COD和氨氮排放量分别为4.43t/a和0.34t/a，排入莱芜市第三污水处理厂处理后最终外排莲河，汇入嘶马河。

3、重金属总量

本项目涉及重金属包括：铬、六价铬、锌、锰等，主要通过废气、废水排放，其中通过废气排放铬酸雾0.073kg/a，则铬元素排放量为0.04kg/a。通过废水排放量分别为：铬5.18kg/a、六价铬0.43kg/a、锌64.87kg/a、锰47.72kg/a。

因此，项目需申请的总量指标为二氧化硫3.90t/a、氮氧化物13.122t/a、铬5.22kg/a、六价铬0.43kg/a、锌64.87kg/a、锰47.72kg/a；COD和氨氮总量指标纳入莱芜第三污水处理厂内控指标。

16.1.7 现状存在环保问题及整改措施

根据本次现状评估排查，项目目前仍存在的环保问题和整改措施汇总如下。

表16-1  现状环保问题和整改措施

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改投资 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目前企业未将环境信息公开纳入企业环保管理范围，尚未开展环境信息公开工作 | 本次评估要求企业将环境信息公开制度纳入企业环保管理范围，按照《企业事业单位环境信息公开办法》的要求，依法公开企业污染防治设施的建设和运行情况等环境信息 | — | — |
| 2 | 目前企业尚未制定规范的监测制度和监测计划 | 本次评估根据本项目的排污特点以及企业实际情况，制定了环境监测计划，企业今后应按照本次制定的监测计划积极落实环境监测工作 | — | — |
| 3 | 目前企业尚未建立地下水环境监控体系 | 本次评估根据本项目的排污特点以及区域地下水流向，确定了地下水监控井位置及监测要求 | 5 | 2016.11.30 |
| 4 | 球化退火炉排气筒、热处理线淬火炉和回火炉排气筒、达克罗烧结炉排气筒高度不满足《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）规定的“排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上”的要求 | 本次评估要求企业对上述污染源排气筒进行加高，以满足标准要求 | 3 | 2016.11.30 |

# 综上所述，项目符合国家产业政策要求；项目选址符合城市规划，选址基本合理；项目废气、废水、固废、噪声等污染治理措施基本得到落实，项目各类污染物排放满足标准要求。从环保角度分析，在确保各类污染防治措施有效运行、现场存在的环保问题整改完成的情况下，项目符合备案要求，继续运行是可行的。

16.2改进建议

1、加强对各项污染治理措施的维护和管理，确保各类有组织废气达标排放。强化全厂无组织排放环节监管和控制措施，确保厂界污染物达标。建立完善的监测制度，定期开展各项污染源监测。

2、加强厂区节水措施，清洗环节采用多级逆流清洗工艺，减少废水产生量。加强厂区污水处理站及各废水收集、导排管道的稳定运转和畅通性，做好废水分类收集、分质处理工作，确保各处理单元的出水水质满足相应标准要求。

3、加强厂区各涉水环节的防腐防渗工程建设和维护，确保满足相应防渗等级要求，防止污染地下水和土壤。

4、严格控制污染物排放总量，确保总量达标排放。

5、加强各高噪声设备降噪措施的维护和管理，避免异常噪声出现，确保厂界噪声满足标准要求。

6、按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、综合利用及处置等。严格危险废物厂内管理，危险废物管理过程严禁随意处置，须严格按照五联单制度转移。

7、加强环境风险防范、应急及监控等措施，将事故风险环境影响降到最低。

8、建设单位应配合当地政府做好卫生防护范围内的规划控制，在项目卫生防护范围内禁止规划建设居民区、医院、学校等环境敏感保护目标。

9、由于企业产生的生产废水中涉及六价铬、总铬、锌、锰等重金属污染物，本次评估建议企业在含铬废水处理单元排放口和厂区废水总排口分别设置六价铬、总铬、锌、锰等因子在线监测装置，对上述污染因子进行实时监控。