# 4 环境空气影响

4.1 环境空气质量现状评估

为充分了解区域环境空气质量现状，本次评价按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，在项目区域布点进行了环境空气质量现状监测。

4.1.1 监测布点

为了解区域环境空气质量现状，本次评价布设3个环境空气监测点，具体布点情况见表4-1及图4-1。

表4-1  环境空气质量现状监测点一览表

| 编号 | 名称 | 方位 | 距项目厂区距离 | 布设意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 莱芜市传染病医院 | SE | 480m | 了解厂址上风向敏感点环境空气现状 |
| 2# | 东邹村 | NW | 170m | 了解厂址下风向敏感点环境空气现状 |
| 3# | 西邹村 | NW | 750m | 了解厂址下风向敏感点环境空气现状 |

4.1.2 监测项目

监测项目包括SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、氯化氢、非甲烷总烃、甲醇、铬及其化合物，并同步观测气温、气压、风向、风速等气象要素，详见表4-2。

表4-2  环境空气监测项目一览表

| 编号 | 名称 | 常规 | 特征 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 莱芜传染病医院 | SO2、NO2、CO(小时值、日均值)； PM10、PM2.5(日均值)； | 氯化氢、甲醇、铬及其化合物(小时值)；非甲烷总烃（一次值） | 常规项监测时间至少应取得有代表性的7天有效数据，每天不少于4次，每次采样时间按照现行方法执行。 特征污染物监测3天，每天采样4次，每次采样时间按照现行方法执行。 |
| 2# | 东邹村 |  |  |  |
| 3# | 西邹村 |  |  |  |

4.1.3 监测分析方法

按照国家环保局颁发的《环境空气质量标准》、《空气和废气监测方法》和《环境监测技术规范》中的有关规定进行监测，分析方法见表4-3。

表4-3  环境空气质量监测分析方法

| 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 分光光度计 YQ-079 | 小时值0.007mg/m³ 日均值0.004mg/m³ |
| 二氧化氮 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 分光光度计 YQ-079 | 小时值0.005mg/m³ 日均值0.003mg/m³ |
| 一氧化碳 | 非分散红外法 | GB 9801-1988 | 便携式红外分析器 YQ-018 | 0.3mg/m3 |
| PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 | 中流量智能TSP采样器 YQ-077 | 0.010mg/m3 |
| PM2.5 | 重量法 | HJ 618-2011 | 中流量智能TSP采样器 YQ-077 | 0.010mg/m3 |
| 氯化氢 | 离子色谱法 | HJ 549-2009 | 离子色谱仪 YQ-002 | 0.003mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2007）（第六篇，第一章，五（一）） | 气相色谱仪 YQ-001 | 0.04mg/m3 |
| 甲醇 | 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2007）（第六篇，第一章，六（一）） | 气相色谱仪 YQ-001 | 0.1mg/m3 |
| 铬及其化合物* | 原子吸收分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2007）（第三篇，第二章，十二） | 原子吸收分光光度计 YQ-074 | 0.0004mg/m3 |

4.1.4 监测单位、采样时间与频率

监测单位：青岛京诚检测科技有限公司

采样时间：2015年11月29日～12月5日对1#～3#点进行了监测，取得了连续7天有效监测数据。

4.1.5 监测结果

监测结果见表4-4～4-13。

表4-4  环境空气现状监测气象条件

| 监测日期 | 采样时间 | 气温 (℃) | 气压 (KPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-11-29 | 02:00 | -1.2 | 102.3 | 1.5 | N | —— | —— |
|  | 08:00 | -0.5 | 102.5 | 1.1 | N | 0 | 0 |
|  | 14:00 | 5.8 | 102.2 | 0.9 | N | 0 | 0 |
|  | 20:00 | -0.2 | 102.4 | 2.3 | N | —— | —— |
| 2015-11-30 | 02:00 | -2.1 | 102.9 | 0.5 | N | —— | —— |
|  | 08:00 | -1.7 | 102.9 | 1.0 | N | 0 | 0 |
|  | 14:00 | 4.4 | 102.8 | 1.3 | N | 0 | 0 |
|  | 20:00 | -1.3 | 102.9 | 0.9 | N | —— | —— |
| 2015-12-01 | 02:00 | 0.8 | 102.9 | 1.8 | NW | —— | —— |
|  | 08:00 | 1.3 | 102.7 | 2.7 | NW | 5 | 1 |
|  | 14:00 | 7.5 | 102.6 | 1.3 | NW | 5 | 1 |
|  | 20:00 | 1.3 | 102.7 | 2.4 | NW | —— | —— |
| 2015-12-02 | 02:00 | -2.5 | 102.7 | 2.7 | NW | —— | —— |
|  | 08:00 | -1.9 | 102.6 | 2.1 | NW | 5 | 1 |
|  | 14:00 | 5.2 | 102.4 | 1.6 | NW | 5 | 1 |
|  | 20:00 | -1.6 | 102.5 | 1.8 | NW | —— | —— |
| 2015-12-03 | 02:00 | -3 | 102.5 | 2.6 | N | —— | —— |
|  | 08:00 | -2.6 | 102.4 | 2.1 | N | 5 | 0 |
|  | 14:00 | 3.1 | 102.1 | 1.9 | N | 5 | 0 |
|  | 20:00 | -2.3 | 102.1 | 1.4 | N | —— | —— |
| 2015-12-04 | 02:00 | -2.5 | 102.7 | 1.3 | N | —— | —— |
|  | 08:00 | -1.3 | 102.3 | 1.7 | NE | 5 | 0 |
|  | 14:00 | 6.9 | 102.1 | 1.2 | NE | 5 | 0 |
|  | 20:00 | 2.2 | 102.5 | 1.9 | NE | —— | —— |
| 2015-12-05 | 02:00 | -2.3 | 102.7 | 1.5 | NE | —— | —— |
|  | 08:00 | -1.8 | 102.5 | 1.2 | NE | 0 | 0 |
|  | 14:00 | 5.1 | 102.2 | 0.7 | N | 0 | 0 |
|  | 20:00 | 1.4 | 102.6 | 1.1 | NE | —— | —— |

表4-8  环境空气现状监测结果（常规）

| 监测 日期 | 监测 时间 | SO2（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 2015-11-29 | 02:00 | 0.065 | 0.058 | 0.083 |
|  | 08:00 | 0.082 | 0.077 | 0.070 |
|  | 14:00 | 0.051 | 0.052 | 0.052 |
|  | 20:00 | 0.074 | 0.080 | 0.093 |
|  | 日均值 | 0.071 | 0.069 | 0.073 |
| 2015-11-30 | 02:00 | 0.060 | 0.048 | 0.068 |
|  | 08:00 | 0.071 | 0.089 | 0.077 |
|  | 14:00 | 0.052 | 0.063 | 0.045 |
|  | 20:00 | 0.080 | 0.082 | 0.060 |
|  | 日均值 | 0.072 | 0.074 | 0.067 |
| 2015-12-01 | 02:00 | 0.045 | 0.048 | 0.067 |
|  | 08:00 | 0.088 | 0.069 | 0.044 |
|  | 14:00 | 0.057 | 0.084 | 0.080 |
|  | 20:00 | 0.066 | 0.056 | 0.058 |
|  | 日均值 | 0.070 | 0.067 | 0.065 |
| 2015-12-02 | 02:00 | 0.066 | 0.089 | 0.078 |
|  | 08:00 | 0.084 | 0.068 | 0.057 |
|  | 14:00 | 0.044 | 0.053 | 0.086 |
|  | 20:00 | 0.079 | 0.074 | 0.053 |
|  | 日均值 | 0.066 | 0.070 | 0.072 |
| 2015-12-03 | 02:00 | 0.043 | 0.077 | 0.051 |
|  | 08:00 | 0.072 | 0.062 | 0.089 |
|  | 14:00 | 0.057 | 0.041 | 0.065 |
|  | 20:00 | 0.085 | 0.095 | 0.083 |
|  | 日均值 | 0.070 | 0.072 | 0.075 |
| 2015-12-04 | 02:00 | 0.059 | 0.035 | 0.056 |
|  | 08:00 | 0.070 | 0.067 | 0.083 |
|  | 14:00 | 0.047 | 0.053 | 0.040 |
|  | 20:00 | 0.096 | 0.078 | 0.065 |
|  | 日均值 | 0.066 | 0.063 | 0.065 |
| 2015-12-05 | 02:00 | 0.055 | 0.043 | 0.052 |
|  | 08:00 | 0.084 | 0.087 | 0.086 |
|  | 14:00 | 0.041 | 0.062 | 0.064 |
|  | 20:00 | 0.069 | 0.058 | 0.095 |
|  | 日均值 | 0.065 | 0.068 | 0.071 |

表4-9  环境空气现状监测结果（常规）

| 监测 日期 | 监测 时间 | NO2（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 2015-11-29 | 02:00 | 0.060 | 0.054 | 0.054 |
|  | 08:00 | 0.038 | 0.042 | 0.076 |
|  | 14:00 | 0.077 | 0.081 | 0.042 |
|  | 20:00 | 0.050 | 0.058 | 0.061 |
|  | 日均值 | 0.062 | 0.057 | 0.055 |
| 2015-11-30 | 02:00 | 0.043 | 0.040 | 0.043 |
|  | 08:00 | 0.065 | 0.061 | 0.061 |
|  | 14:00 | 0.081 | 0.071 | 0.036 |
|  | 20:00 | 0.057 | 0.048 | 0.077 |
|  | 日均值 | 0.064 | 0.061 | 0.059 |
| 2015-12-01 | 02:00 | 0.046 | 0.080 | 0.065 |
|  | 08:00 | 0.065 | 0.038 | 0.038 |
|  | 14:00 | 0.078 | 0.089 | 0.079 |
|  | 20:00 | 0.042 | 0.044 | 0.053 |
|  | 日均值 | 0.063 | 0.058 | 0.061 |
| 2015-12-02 | 02:00 | 0.061 | 0.059 | 0.072 |
|  | 08:00 | 0.046 | 0.038 | 0.051 |
|  | 14:00 | 0.067 | 0.072 | 0.076 |
|  | 20:00 | 0.042 | 0.050 | 0.047 |
|  | 日均值 | 0.059 | 0.060 | 0.064 |
| 2015-12-03 | 02:00 | 0.062 | 0.063 | 0.070 |
|  | 08:00 | 0.036 | 0.036 | 0.054 |
|  | 14:00 | 0.068 | 0.072 | 0.074 |
|  | 20:00 | 0.080 | 0.053 | 0.047 |
|  | 日均值 | 0.065 | 0.061 | 0.064 |
| 2015-12-04 | 02:00 | 0.056 | 0.060 | 0.064 |
|  | 08:00 | 0.042 | 0.041 | 0.049 |
|  | 14:00 | 0.063 | 0.057 | 0.067 |
|  | 20:00 | 0.047 | 0.053 | 0.049 |
|  | 日均值 | 0.057 | 0.055 | 0.059 |
| 2015-12-05 | 02:00 | 0.059 | 0.056 | 0.063 |
|  | 08:00 | 0.042 | 0.042 | 0.049 |
|  | 14:00 | 0.077 | 0.066 | 0.072 |
|  | 20:00 | 0.050 | 0.060 | 0.053 |
|  | 日均值 | 0.059 | 0.057 | 0.062 |

表4-10  环境空气现状监测结果（常规）

| 监测 日期 | 监测 时间 | CO（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 2015-11-29 | 02:00 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
|  | 08:00 | 2.1 | 1.8 | 1.6 |
|  | 14:00 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
|  | 20:00 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
|  | 日均值 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| 2015-11-30 | 02:00 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |
|  | 08:00 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
|  | 14:00 | 1.7 | 2.0 | 1.6 |
|  | 20:00 | 2.1 | 1.6 | 1.8 |
|  | 日均值 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| 2015-12-01 | 02:00 | 1.6 | 2.1 | 1.7 |
|  | 08:00 | 1.9 | 1.5 | 2.1 |
|  | 14:00 | 2.1 | 1.8 | 1.9 |
|  | 20:00 | 1.7 | 1.9 | 2.2 |
|  | 日均值 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| 2015-12-02 | 02:00 | 1.6 | 1.9 | 1.6 |
|  | 08:00 | 1.8 | 2.0 | 1.8 |
|  | 14:00 | 2.0 | 1.6 | 2.2 |
|  | 20:00 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
|  | 日均值 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| 2015-12-03 | 02:00 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
|  | 08:00 | 2.2 | 1.7 | 2.2 |
|  | 14:00 | 1.9 | 2.1 | 1.9 |
|  | 20:00 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
|  | 日均值 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 2015-12-04 | 02:00 | 2.0 | 1.9 | 2.1 |
|  | 08:00 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
|  | 14:00 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
|  | 20:00 | 1.8 | 1.5 | 2.0 |
|  | 日均值 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| 2015-12-05 | 02:00 | 2.0 | 1.8 | 1.5 |
|  | 08:00 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
|  | 14:00 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
|  | 20:00 | 1.6 | 2.1 | 1.8 |
|  | 日均值 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |

表4-11  环境空气现状监测结果（常规）

| 监测 日期 | PM10（日均值：mg/m³） | PM2.5（日均值：mg/m³） |
| --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# |
| 2015-11-29 | 0.185 | 0.164 | 0.197 | 0.115 | 0.095 | 0.126 |
| 2015-11-30 | 0.194 | 0.181 | 0.212 | 0.118 | 0.105 | 0.134 |
| 2015-12-01 | 0.168 | 0.202 | 0.184 | 0.095 | 0.127 | 0.103 |
| 2015-12-02 | 0.188 | 0.176 | 0.166 | 0.118 | 0.109 | 0.101 |
| 2015-12-03 | 0.171 | 0.165 | 0.147 | 0.095 | 0.103 | 0.083 |
| 2015-12-04 | 0.159 | 0.169 | 0.157 | 0.091 | 0.105 | 0.101 |
| 2015-12-05 | 0.162 | 0.138 | 0.179 | 0.093 | 0.078 | 0.112 |

表4-12  环境空气现状监测结果（特征）

| 监测点位 | 监测日期 | 采样 时间 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氯化氢 小时值 mg/m³ | 非甲烷总烃 小时值 mg/m³ | 甲醇 小时值 mg/m³ | 铬及其化合物小时值 mg/m³ |
| 2#东邹村 | 2015-11-29 | 02:00 | 0.012 | 0.66 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00 | 0.007 | 0.54 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00 | 0.012 | 0.98 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00 | 0.017 | 0.38 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2015-11-30 | 02:00 | 0.007 | 0.51 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00 | 0.010 | 1.11 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00 | 0.013 | 0.81 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00 | 0.015 | 0.47 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2015-12-01 | 02:00 | 0.008 | 0.99 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00 | 0.015 | 0.54 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00 | 0.020 | 0.62 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00 | 0.010 | 0.74 | 未检出 | 未检出 |

表4-13  各测点污染物监测结果统计表          单位：mg/Nm3

| 点位 | 项目 | 样品数 | 小时浓度范围 | 日均浓度范围 | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时 | 日均 |  |  | 小时 | 日均 |
| 1# | SO2 | 28 | 7 | 0.041～0.096 | 0.065～0.072 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 28 | 7 | 0.036～0.081 | 0.057～0.065 | 0 | 0 |
|  | CO | 28 | 7 | 1.6～2.2 | 1.8～1.9 | 0 | 0 |
|  | PM10 | — | 7 | — | 0.159～0.194 | — | 100 |
|  | PM2.5 | — | 7 | — | 0.091～0.118 | — | 100 |
| 2# | SO2 | 28 | 7 | 0.035～0.095 | 0.063～0.074 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 28 | 7 | 0.036～0.089 | 0.055～0.061 | 0 | 0 |
|  | CO | 28 | 7 | 1.5～2.1 | 1.7～1.9 | 0 | 0 |
|  | PM10 | — | 7 | — | 0.138～0.202 | — | 85.71 |
|  | PM2.5 | — | 7 | — | 0.078～0.127 | — | 100 |
|  | 氯化氢 | 12 | — | 0.007～0.02 | — | 0 | — |
|  | 非甲烷总烃 | 12 | — | 0.38～1.11 | — | 0 | — |
|  | 甲醇 | 12 | — | 未检出 | — | 0 | — |
|  | 铬及其化合物 | 12 | — | 未检出 | — | 0 | — |
| 3# | SO2 | 28 | 7 | 0.04～0.095 | 0.065～0.075 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 28 | 7 | 0.036～0.079 | 0.055～0.064 | 0 | 0 |
|  | CO | 28 | 7 | 1.5～2.2 | 1.8～2.0 | 0 | 0 |
|  | PM10 | — | 7 | — | 0.147～0.212 | — | 85.71 |
|  | PM2.5 | — | 7 | — | 0.083～0.134 | — | 100 |

4.1.6 环境空气质量现状评价

4.1.6.1 评价方法

采用单因子指数法进行评价，计算公式为：

Pi=Ci/Coi

其中：Ci —为第i种污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi—为第i种污染物的浓度标准值，mg/m3；

Pi—为第i种污染物的单因子指数。

4.1.6.2 评价标准

评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，氯化氢、硫酸雾、铬（六价）、甲醇等参考执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”，非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定。具体见“总论”章节。

4.1.6.3 评价结果

本工程大气环境质量现状评价结果见表4-15。

表4-15  大气环境质量现状评价结果

| 监测点位 指标项 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 小时浓度 | 指数 | 0.08～0.19 | 0.07～0.19 | 0.08～0.19 |
|  | 日均浓度 | 指数 | 0.43～0.48 | 0.42～0.49 | 0.43～0.50 |
| NO2 | 小时浓度 | 指数 | 0.18～0.41 | 0.18～0.45 | 0.18～0.40 |
|  | 日均浓度 | 指数 | 0.71～0.81 | 0.69～0.76 | 0.69～0.80 |
| CO | 小时浓度 | 指数 | 0.16～0.22 | 0.15～0.21 | 0.15～0.22 |
|  | 日均浓度 | 指数 | 0.45～0.48 | 0.43～0.48 | 0.45～0.50 |
| PM10 | 日均浓度 | 指数 | 1.06～1.29 | 0.92～1.35 | 0.98～1.41 |
| PM2.5 | 日均浓度 | 指数 | 1.21～1.57 | 1.04～1.69 | 1.11～1.79 |
| 氯化氢 | 小时浓度 | 指数 | — | 0.14～0.4 | — |
| 非甲烷总烃 | 小时浓度 | 指数 | — | 0.19～0.56 | — |
| 甲醇 | 小时浓度 | 指数 | — | 未检出 | — |
| 铬及其化合物 | 小时浓度 | 指数 | — | 未检出 | — |

根据环境质量现状监测统计分析结果可以看出：

SO2最大小时浓度为0.096mg/m3，出现在1#莱芜传染病医院，占标准值的0.19；最大日均浓度为0.075mg/m3，出现在3#西邹村，占标准值的0.5；各监测点SO2小时平均浓度、日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

NO2最大小时浓度为0.089mg/m3，出现在2#东邹村，占标准值的0.45；最大日均浓度为0.065mg/m3，出现在1#莱芜传染病医院，占标准值的0.81；各监测点NO2小时平均浓度、日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

CO最大小时浓度为2.2mg/m3，出现在1#莱芜传染病医院和3#西邹村，占标准值的0.22；最大日均浓度为2.0mg/m3，出现在3#西邹村，占标准值的0.5；各监测点CO小时平均浓度、日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

PM10各监测点均存在超标现象，最大日均浓度为0.212mg/m3，出现在3#西邹村，占标准值的1.41。

PM2.5各监测点均存在超标现象，最大日均浓度为0.134mg/m3，出现在3#西邹村，占标准值的1.79。

2#点非甲烷总烃最大小时浓度为1.11mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》有关要求；氯化氢最大小时浓度为0.02mg/m3,满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）要求，铬及其化合物、甲醇等均未检出。

综上，评价区域各监测点监测期间SO2、NO2、CO小时值和日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求； PM10、PM2.5均存在超标现象，主要原因一是监测期间为冬季，气候干燥，地面遇风易起尘；二是监测期间为采暖季，区域工业企业和居民采暖燃煤排放污染物所致；氯化氢一次值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”标准；非甲烷总烃一次值满足《大气污染物综合排放标准详解》有关规定；甲醇、铬及其化合物均未检出。

# 4.2 评价区常规气象资料调查分析

## 4.2.1 气象资料适用性及气候背景分析

莱芜气象站位于115°33′E，35°06′N，台站类别属基本站。据调查，该气象站周围地理环境与气候条件与本项目周围基本一致，且气象站距离本项目较近，该气象站气象资料具有较好的适用性。莱芜近20年（1993～2012年）年最大风速为16.3m/s（1997年），极端最高气温和极端最低气温分别为39.9℃（2002年）和-15.6℃（1998年），年最大降水量为951.6mm（1993年）；近20年其它主要气候统计资料见表4-12，莱芜近20年各风向频率见表4-13，图4-2为莱芜近20年风向频率玫瑰图。

表4-12  莱芜气象站近20年（1993～2012年）主要气候要素统计

| 月份 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速(m/s) | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
| 平均气温(℃) | -1.6 | 1.9 | 7.6 | 14.7 | 20.6 | 25.0 | 26.3 | 25.0 | 20.9 | 15.1 | 7.2 | 0.4 | 13.6 |
| 平均相对湿度(%) | 53 | 54 | 49 | 50 | 72 | 59 | 74 | 76 | 69 | 62 | 59 | 57 | 61 |
| 降水量(mm) | 4.5 | 12.3 | 13.9 | 32.8 | 62.1 | 102.2 | 172.9 | 210.0 | 81.0 | 22.6 | 11.6 | 6.7 | 732.7 |
| 日照时数(h) | 167.6 | 154.6 | 209.7 | 230.5 | 249.9 | 216.4 | 168.8 | 171.6 | 174.6 | 187.9 | 178.5 | 165.1 | 2275.0 |

表4-13  莱芜气象站近20年（1993～2012年）各风向频率

|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 | 4.0 | 7.5 | 5.7 | 3.0 | 4.9 | 12.2 | 12.7 | 8.6 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 3.3 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 5.7 | 7.6 |

图4-2  莱芜近20年（1993～2012年）风向频率玫瑰图

## 4.2.2 评价区常规气象资料分析

### 4.2.2.1 温度统计量

根据2012年地面气象资料中每月平均温度的变化情况表4-14和年平均温度月变化曲线图4-3知：区域全年月平均气温最高为27.4℃，出现在7月，最低为-2.0℃出现在1月。

表4-14  莱芜各月平均温度（单位：℃）（2012年）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | -2.0 | 2.1 | 5.2 | 11.6 | 21.0 | 24.7 | 27.4 | 25.5 | 21.5 | 14.6 | 8.3 | 1.1 |

图4-3  2012年莱芜年平均温度月变化曲线

### 4.2.2.2 风速统计量

从莱芜2012年各月及年平均风速表6.1-4和莱芜月平均风速变化曲线图4-4可以看出：2012年春季风速较大，其中以4月份风速最大为2.7m/s；7月份风速最小为1.4m/s。

图4-4 莱芜年平均风速月变化曲线

表4-15  莱芜2012年各月及年平均风速（单位：m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.3 |

从莱芜2012年各月及年平均风速表4-17和莱芜月平均风速变化曲线图4-5可以看出：季小时平均日风速呈强弱的周期性变化：夜间风速较小，午后较大。风速日变化与温度的周期性日变化趋于一致。统计分析表明，该地区地面风速四季变化趋势一致，比较稳定，春季风速略大。

表4-5  莱芜2012年季小时平均风速的日变化

| 小时风速 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 |
| 夏季 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.0 |
| 秋季 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
| 冬季 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| 小时风速 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 夏季 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 秋季 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| 冬季 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |

图4-5  2012年莱芜季小时平均风速日变化曲线

②风向、风频

表4-6为莱芜2012年各月、各季及全年各风向出现频率，图4-6为莱芜2012年各季与年的风向频率玫瑰图。

由表和图可以看出，该区域全年静风频率平均为4.82%。除静风天气外，该地区2012年全年区域主导风向东东南～东南～南东南（ESE～SE～SSE）。详细情况见莱芜2012年各月、各季、全年各风向出现频率表4-19。

表4-6  莱芜2012年各月、各季、全年各风向出现频率（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 4.97 | 11.16 | 8.87 | 4.7 | 3.63 | 11.29 | 12.63 | 8.87 | 3.76 | 2.82 | 3.09 | 2.55 | 2.69 | 4.17 | 4.84 | 7.53 | 2.42 |
| 2月 | 3.42 | 13.1 | 9.08 | 4.17 | 5.51 | 17.41 | 14.29 | 8.93 | 3.57 | 2.38 | 5.21 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 1.79 | 1.64 |
| 3月 | 4.97 | 14.78 | 11.42 | 3.36 | 3.9 | 8.47 | 11.29 | 8.6 | 3.9 | 3.9 | 4.97 | 1.88 | 3.49 | 3.76 | 3.9 | 6.32 | 1.08 |
| 4月 | 5.83 | 8.89 | 4.31 | 2.92 | 1.81 | 7.92 | 7.36 | 7.78 | 6.39 | 8.19 | 10.56 | 2.5 | 4.86 | 4.86 | 7.08 | 6.67 | 2.08 |
| 5月 | 2.42 | 4.3 | 2.28 | 2.69 | 5.65 | 11.42 | 12.9 | 6.32 | 4.84 | 4.57 | 10.35 | 6.72 | 8.06 | 3.36 | 2.42 | 5.65 | 6.05 |
| 6月 | 4.17 | 7.64 | 3.19 | 2.36 | 5.69 | 18.19 | 11.53 | 5.56 | 4.17 | 6.67 | 10.28 | 3.19 | 2.08 | 2.64 | 1.94 | 2.78 | 7.92 |
| 7月 | 2.55 | 3.9 | 3.09 | 1.88 | 4.7 | 11.16 | 12.23 | 8.2 | 4.44 | 6.18 | 8.2 | 4.57 | 3.36 | 4.44 | 2.02 | 2.02 | 17.07 |
| 8月 | 6.45 | 10.08 | 7.66 | 4.7 | 4.03 | 11.56 | 10.62 | 8.33 | 4.17 | 2.42 | 4.3 | 2.28 | 3.49 | 3.49 | 3.36 | 4.03 | 9.01 |
| 9月 | 6.81 | 15.56 | 7.78 | 3.89 | 5.97 | 9.44 | 12.78 | 7.36 | 3.33 | 3.75 | 1.94 | 4.17 | 5.28 | 3.19 | 0.83 | 4.17 | 3.75 |
| 10月 | 3.76 | 9.27 | 4.97 | 2.55 | 6.99 | 15.05 | 12.23 | 11.02 | 5.38 | 2.55 | 5.65 | 1.75 | 4.7 | 5.24 | 2.96 | 4.3 | 1.61 |
| 11月 | 3.75 | 6.11 | 4.31 | 1.94 | 3.06 | 12.78 | 15.97 | 7.78 | 5 | 4.72 | 8.33 | 5.14 | 3.89 | 7.22 | 3.06 | 4.58 | 2.36 |
| 12月 | 3.63 | 8.33 | 6.05 | 2.69 | 2.28 | 11.16 | 10.35 | 7.26 | 4.3 | 3.23 | 4.44 | 3.36 | 4.7 | 5.24 | 9.27 | 11.29 | 2.42 |
| 春季 | 4.39 | 9.33 | 6.02 | 2.99 | 3.8 | 9.28 | 10.55 | 7.56 | 5.03 | 5.53 | 8.61 | 3.71 | 5.48 | 3.99 | 4.44 | 6.2 | 3.08 |
| 夏季 | 4.39 | 7.2 | 4.66 | 2.99 | 4.8 | 13.59 | 11.46 | 7.38 | 4.26 | 5.07 | 7.56 | 3.35 | 2.99 | 3.53 | 2.45 | 2.94 | 11.37 |
| 秋季 | 4.76 | 10.3 | 5.68 | 2.79 | 5.36 | 12.45 | 13.64 | 8.75 | 4.58 | 3.66 | 5.31 | 3.66 | 4.62 | 5.22 | 2.29 | 4.35 | 2.56 |
| 冬季 | 4.03 | 10.79 | 7.96 | 3.84 | 3.75 | 13.15 | 12.36 | 8.33 | 3.89 | 2.82 | 4.21 | 2.78 | 3.29 | 3.98 | 5.6 | 7.04 | 2.18 |
| 全年 | 4.39 | 9.39 | 6.07 | 3.15 | 4.43 | 12.11 | 12 | 8 | 4.44 | 4.28 | 6.44 | 3.38 | 4.1 | 4.18 | 3.69 | 5.13 | 4.82 |

图4-6  莱芜2012年各季与年的风向频率玫瑰图

# 4.3 环境空气影响评估

4.3.1 现状环境影响分析

现状监测期间，本项目各工段均处于正常生产状态，根据现状评价结果，各处敏感点污染物浓度除PM10和PM2.5外，均可以满足相应质量标准要求。本项目粉尘产生环节少，对区域PM10和PM2.5贡献很小，PM10和PM2.5超标主要原因一是监测期间为冬季，气候干燥，地面遇风易起尘；二是监测期间为采暖季，区域工业企业和居民采暖燃煤排放污染物所致。项目对周边大气环境影响较小。

根据工程分析，厂界现状监测浓度均可以满足厂界限值要求，无组织废气可以达标排放。

4.3.2大气环境防护距离及卫生防护距离

4.3.2.1 大气环境防护距离

根据项目废气无组织排放量和厂址所在地环境情况，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算大气环境防护距离。确定计算参数及大气环境防护距离见表4-21。

表4-21  项目污染物无组织排放计算大气环境防护距离参数

| 污染源 | 污染物 | 无组织 排放量 | 面源长 度（m） | 面源宽 度（m） | 面源高 度（m） | 标准浓度限值mg/m3 | 大气环境防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线材酸洗磷化车间 | HCl | 0.102t/a | 54 | 15 | 8 | 0.05 | 无超标点 |
|  | 颗粒物 | 0.28t/a |  |  |  | 0.45 | 无超标点 |
| 冷成型车间 | 非甲烷总烃 | 2.97t/a | 144 | 24 | 8 | 2.0 | 无超标点 |
| 热处理车间 | 非甲烷总烃 | 0.29t/a | 144 | 72 | 8 | 2.0 | 无超标点 |
| 甲醇罐区 | 甲醇 | 0.001t/a | 1 | 1 | 8 | 3.0 | 无超标点 |
| 表面处理车间 | SO2 | 0.18t/a | 72 | 15 | 8 | 0.5 | 无超标点 |
|  | NOX | 0.032t/a |  |  |  | 0.2 | 无超标点 |
|  | 颗粒物 | 0.164t/a |  |  |  | 0.45 | 无超标点 |
|  | HCl | 0.07t/a |  |  |  | 0.05 | 无超标点 |

项目无组织污染物排放量较小，大气环境防护距离经计算均无超标点，根据大气环境影响预测结果，本项目不需要设置大气环境防护距离。

4.3.2.2卫生防护距离

尽管根据（HJ/T2.2-2008）推荐模式计算本项目不需设置防护距离，本次环评参考卫生防护距离计算公式进行进一步计算，计算结果见表4-22。根据当地气象部门出具的证明，本项目区域近五年平均风速均小于2.0m/s。

本项目以各电镀车间无组织排放源强，进行卫生防护距离的计算，公式如下：

式中：Cm—环境空气浓度限值；

L—卫生防护距离（m）；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.50；

Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；

表4-22  项目卫生防护距离计算结果表

| 污染源 | 污染物 | 无组织 排放量 | 生产单元占地面积（m2） | 标准浓度限值mg/m3 | 卫生防护 距离（m） | 确定防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线材酸洗磷化车间 | HCl | 0.102t/a | 810 | 0.05 | 27.9 | 50 | 100 |
|  | 颗粒物 | 0.28t/a |  | 0.45 | 6.4 | 50 |  |
| 冷成型车间 | 非甲烷总烃 | 2.97t/a | 3456 | 2.0 | 8.0 | 50 | 50 |
| 热处理车间 | 非甲烷总烃 | 0.29t/a | 10368 | 2.0 | 0.2 | 50 | 50 |
| 甲醇罐区 | 甲醇 | 0.001t/a | 1 | 3.0 | 0.01 | 50 | 50 |
| 表面处理 车间 | SO2 | 0.18t/a | 1080 | 0.5 | 2.6 | 50 | 100 |
|  | NOX | 0.032t/a |  | 0.2 | 0.8 | 50 |  |
|  | 颗粒物 | 0.164t/a |  | 0.45 | 2.7 | 50 |  |
|  | HCl | 0.07t/a |  | 0.05 | 15.6 | 50 |  |

根据卫生防护距离计算结果，项目卫生防护距离确定为：冷成型车间、热处理车间、甲醇罐区周围50m，线材酸洗磷化车间、表面处理车间周围100m范围。根据现场勘查，距离项目厂界最近的敏感点为东邹村，距离项目卫生防护范围的最近距离约为380m，满足卫生防护距离要求。全厂卫生防护距离包络线图见图4-7。

4.4 大气环境影响评估结论

4.4.1 项目选址及总图布置的合理性及可行性

项目大气环境防护距离、卫生防护距离满足要求，项目选址较为合理。

4.4.2 污染源的排放强度与排放方式

本项目污染源均能达标排放，排放方案合理，对周围环境空气质量影响较小。

4.4.3 大气污染控制措施

本项目采取的各项大气污染控制措施能够保证污染物排放浓度满足标准要求。

4.4.4 大气环境防护距离设置

本项目不需设置大气环境防护距离，卫生防护距离范围确定为：冷成型车间、热处理车间、甲醇罐区周围50m，线材酸洗磷化车间、表面处理车间周围100m范围。项目卫生防护距离范围内无敏感点，满足卫生防护距离要求。

4.4.5 大气环境影响评价结论

结合项目选址、污染源的排放强度与排放方式、大气污染控制措施等方面综合进行评价，本项目大气污染物排放对环境空气影响较小。